В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно  (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016  утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. №798/пр. в редакции №86/пр. от 10.02.2017 г. введен в действие с 15 мая 2017 г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 №985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

| Формы инвалидности |
| --- |
| Г | Инвалиды с нарушениями слуха |
| К | Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| О (ОДА) | Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| С | Инвалиды с нарушениями зрения |
| У | Инвалиды с нарушениями интеллекта |
| Состояние доступности объекта (зоны) |
| ДП | Доступно полностью |
| ДП-В | Доступен полностью всем |
| ДП-И | Доступен полностью избирательно |
| ДЧ | Доступно частично |
| ДЧ-В | Доступен частично всем |
| ДЧ-И | Доступен частично избирательно |
| ДУ | Доступно условно |
| «ВНД» | Временно недоступно |
| «Х» | Не предназначен для посещения инвалидами |
| Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| «А» | Доступность всех зон и помещений - универсальная |
| «Б» | Доступны специально выделенные участки и помещения |
| «ДУ» | Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| «ВНД» | Не организована доступность |

«ТСР»     Технические средства реабилитации

«МГН»    Маломобильные группы населения  (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами

Григорьева Г.И

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 174 шт.

Копии документов (Поэтажные планы, сертификаты) – 4 л.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 348 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): да.

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): № 29;37;4;44;40

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): нет

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемый светофор

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): _.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями интеллекта | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха

рекомендуется  разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы, перепады высот и раковины опорными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить скользкие поверхности противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, контуры перепадов высот. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудования (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус на основном входе в соответствии с требованиями СП59.13330.2016 (обеспечить уклон не менее 10%). Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов  с помощью приставных  мини-пандусов или обеспечить оказание ситуационной помощи. Обеспечить оказание услуги на уровне первого этажа.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон  № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санузлы в соответствии с требуемыми нормами (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2021-2022 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-И (О, Г, У, С), вариант «Б» (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование ____-___________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________________________________________________________.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата  ________________202_ года.

Геопортал Тюменской области -  http://gis72to.ru/;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – http://gis.72to.ru/ orbismap/#index/osi

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» февраля 2021 г.

2.Акта обследования объекта: № 610 от «26» февраля 2021 г.

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 348 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): да.

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): № 29;37;4;44;40

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): нет

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемый светофор

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): _.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | - |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | - |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - |
| 4 | с нарушениями зрения | - |
| 5 | с нарушениями слуха | - |
| 6 | с нарушениями интеллекта | - |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области -  http://gis72to.ru/;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – http://gis.72to.ru/ orbismap/#index/osi

(наименование сайта, портала)

согласовано _________________________________________________________.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): основной целью деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 348 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): да.

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): № 29;37;4;44;40

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): нет

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемый светофор

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): нет

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): _.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушением интеллекта | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | 1-22 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С) | 1 | 23-29 51-74 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К) | 2-4 | 30-74 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К) | Кабинеты, музыкальный зал, группы | 75-125 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К) | Санузлы, раздевальные | 126-174 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С) | 2, 3 | 6, 8, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 42, 50, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 104, 111, 143, 164, 169, 171, 173 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - | 3, 5 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха

рекомендуется  разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы, перепады высот и раковины опорными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить скользкие поверхности противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, контуры перепадов высот. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудования (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус на основном входе в соответствии с требованиями СП59.13330.2016 (обеспечить уклон не менее 10%). Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов  с помощью приставных  мини-пандусов или обеспечить оказание ситуационной помощи. Обеспечить оказание услуги на уровне первого этажа.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон  № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санузлы в соответствии с требуемыми нормами (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2021-2022 г.г.

в рамках исполнения __________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-И (О, Г, У, С), вариант «Б» (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _________-_______________________________.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое ___________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1, 6, 7, 8 | - створ калитки не выделен контрастным цветом; - установлена пиктограмма с назначением, не соответствующим месту установки; - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная шрифтом Брайля; - высота размещения кнопки вызова (с обеих сторон калитки) превышает требуемую норму; - отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | К, О, С, Г, У | - выделить створ калитки ярким контрастным цветом с обеих сторон; - установить пиктограммы «кнопка вызова» с обеих сторон, установить кнопку вызова на высоте не более 1,3 м, с учетом доступности для инвалида на кресле-коляске; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с калиткой со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели с обеих сторон калитки (полоса шириной 0,5 м на расстоянии: 0,3 м при открывании калитки от себя, на расстоянии ширины створки калитки при открывании к себе). | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1-22 | - отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения. | К, О, С, Г, У | - предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, установить указатели направления движения к входу в учреждение; - установить информационные таблички с названием группы, к которой относится игровая площадка. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 2 | - не предусмотрено парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида. | К, О, Г, С, У | - обустроить парковочное место, обозначить в соответствии с требуемыми нормами. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | 1-22 | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 23, 53, 62, 65, 70 | - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - на лестнице главного входа отсутствуют поручни; - на дополнительных входах лестницы обустроены поручнями с одной стороны; - ступени лестницы главного входа обустроены противоскользящим покрытием не по всей площади; - перед лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели; - перед лестницами дополнительных входов имеются перепады высот в виде отмостки. | К, О, Г, С, У | - установить двухуровнвые поручни с обеих сторон лестниц (в том числе одиночных ступеней), на главном входе с дополнительным разделительным поручнем, с учетом требований к детским дошкольным учреждениям; - выделить краевые ступени контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края ступени); - ступени лестницы главного входа обустроить противоскользящим покрытием по всей площади; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей главного входа (полоса шириной 0,5 м на расстоянии: 0,3 м от препятствия); - край отмости на пути движения выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края), установить мини пандусы; - при установке грязезащитных покрытий перед лестницами обеспечить в соответствии с требуемыми нормами (в уровень с покрытием). | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус | нет | - | - | - отсутствуют пандусы. | К, О, С, Г, У | - установить пандус на главном входе в соответствии с требованиями СП59.13330.2016. Обеспечить уклон не более 10%, при этом установить кнопку вызова помощи в нижней части пандуса, обеспечить оказание ситуационной помощи. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |
| 2.3 | Входная площадка | есть | - | 23, 24, 53, 58, 59, 62, 70 | - на основном входе отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная шрифтом Брайля; - высота установки кнопки домофона превышает требуемую норму; - покрытие входной площадки главного входа выполнено из скользкого материала, противоскользящее покрытие выполнено частично; - не все дополнительные входы обозначены наименованиями групп. | К, О, С, Г, У | - установить пиктограмму «доступность для инвалидов всех категорий» и информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной шрифтом Брайля на основном входе на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить кнопку домофона на высоте 1,4 м; - обустроить входную площадку противоскользящим покрытием по всей площади; - все дополнительные входы в группы обозначить соответствующими наименованиями. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 24, 25, 26, 29, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69 | - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - встречаются дверные ручки с конструкцией, несоответствующей требуемым нормам («пуговки»); - высота порогов более 0,014 м. | С, К, О, Г, У | - отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить дверные ручки нажимного действия или П-образной формы; - предусмотреть оказание ситуационной помощи; - предусмотреть приставные мини пандусы к порогам. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 27, 28, 51, 56, 63, 68 | - встречаются тамбуры дополнительных входов с скользким покрытием; - размеры тамбуров не соответствуют требуемым нормам. | К, О, С, Г, У | - обеспечить противоскользящее покрытие на всей поверхности пола тамбуров; - обеспечить оказание ситуационной помощи. | Организационные мероприятия |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С) | 1 | 23-29 51-74 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У). Временно недоступно (К, С).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 2 | 30-45 | - не выявлено. | - | - не требуется (доступ обеспечен). | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3 | 46-50 | - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - не предусмотрен доступ инвалидов на кресле-коляске на второй этаж. | С, К, О, Г, У | - выделить краевые ступени контрастным цветом (коврик другого цвета); - при необходимости предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ для обеспечения доступа на 2-й этаж инвалиду на кресле-коляске; - родителям – инвалидам на кресле-коляске обеспечить оказание услуги на первом этаже. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 2 | 30, 31, 39, 40, 41 | - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - на стеклянных панелях отсутствует яркая контрастная маркировка. | С | - выделить дверные ручки контрастным цветом; - на стеклянные панели нанести контрастную маркировку в виде логотипа или фирменного знака (по центру на высоте 1,4 м). | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 4 | 51-74 | -не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются двери с шириной рабочей створки менее 0,9м; - встречаются пороги, с высотой более 0,014 м; - краевые ступени эвакуационных лестниц не выделены контрастным цветом; - лестницы эвакуационных выходов с первого этажа обустроены поручнями с одной стороны. | К, О, С, Г, У | - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; - ручки дверей выделить контрастным цветом; - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1м за 0,03-0,04м от края ступени); - обустроить эвакуационные лестницы с 1-го этажа поручнями на высоте 0,5м с двух сторон (для дошкольного учреждения) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - скользкие поверхности обустроить противоскользящим покрытием. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К) | 2-4 | 30-74 | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как  доступно полностью избирательно (У, Г). Доступно частично избирательно (О, С). Временно недоступно (К).

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующей, мед. кабинет и т.д.) | есть | кабинеты | 75-91 | - отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля (на помещениях администрации); - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются дверные ручки с конструкцией, не соответствующей требуемым нормам («пуговки»); - на рабочих створках двери размещена информация мелким шрифтом; - при открывании двери в логопедический пункт задирается ковровое покрытие, создается препятствие; - высота порогов при входе в процедурные медицинского кабинета более 0,014 м. | С, К | - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стене рядом с дверью на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки дверей выделить контрастным цветом; - установить дверные ручки нажимного действия; - предусмотреть оказание ситуационной помощи; - убрать вывески информационного характера с мелким шрифтом с рабочих створок дверей; - уложить ковровое покрытие таким образом чтоб не создавалось препятствия. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, игровые и спальные зоны групп) | есть | музыкальный зал, группы | 92-125 | - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - встречаются дверные ручки с конструкцией, не соответствующей требуемым нормам («пуговки»); - встречаются помещения без опознавательных табличек. | С, О, К | - предусмотреть оказание ситуационной помощи; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить дверные ручки нажимного действия; - обозначить помещения. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания (примерочная) | нет | - | - | - | - | - | - |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К) | 5, 6 | 53-81 | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как  доступно полностью  избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (О, С, К).

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната для МГН | есть | санузлы | 126-161 | Туалет для сотрудников - ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом (встречаются ручки «пуговки»); - отсутствуют поручни около унитаза и раковины; - отсутствует крючок для трости и костылей; - отсутствует свободное место около унитаза не менее 0,8 м; - отсутствует возможность подъехать к унитазу на кресле-коляске; - отсутствует свободное место для разворота на кресле-коляске не менее 1,4 м; - отсутствует кнопка вызова помощи; - установлена урна с крышкой и педалью; Туалеты в группах - санузлы информационно не обозначены; - дверные ручки не выделены контрастным цветом (встречаются ручки «пуговки»). | К, О, С | Туалет для сотрудников - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить ручки нажимного действия; - установить опорные поручни около унитаза и раковины; - установить крючки для трости и костылей; - заменить урну (без крышки или с «падающей» крышкой); - отсутствует техническая возможность обустройства санузла для инвалида на кресле-коляске, (обеспечить оказание услуги инвалиду на кресле-коляске в течении не более 1 часа). Туалеты в группах - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить ручки нажимного действия или П-образной формы; - предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ. | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Гардероб, раздевальная | есть | раздевальная | 162-174 | - не выявлено. | - | - не требуется (доступ обеспечен). | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К) | Санузлы, раздевальные | 126-174 | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:_ Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  избирательно (Г, У).  Доступно частично избирательно (С),  Временно недоступно (О, К).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ № 610

паспорта доступности ОСИ №192-ОО

от «26»  февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ЦРР – детский сад №123 города Тюмени

г. Тюмень, ул.  Ватутина, д.18, корп. 1

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 2, 3 | 6, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 42, 50, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 104, 111, 143, 164, 169, 171, 173 | - отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - на рабочих створках дверей нанесена информация. | К, О, Г, У, С | - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - убрать информационные надписи с рабочих створок дверей (установить на стене рядом с дверью более крупным шрифтом, используя контрастное сочетание). | Текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | 6, 8 | - высота размещения кнопок вызова при входе (выходе) на территорию превышает требуемую норму. | С, О, К | - установить кнопку вызова с пиктограммой на высоте 1,1 м (снаружи); - выносную штангу с кнопкой выделить контрастным цветом, предусмотреть ситуационную помощь для инвалидов на кресле-коляске. | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля; - отсутствуют таблички с шрифтом Брайля; - отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | С, О, Г, У, К | - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированную рельефно-точечным шрифтом Брайля на забор рядом с калиткой и на основном входе в учреждение со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой и основной входной группой; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С) | 2, 3 | 6, 8, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 42, 50, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 104, 111, 143, 164, 169, 171, 173 | Текущий ремонт, организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, У, К). Временно недоступно (С).